## Slide 1: 第8讲
无源蜂鸣器发声实验
亚博科技 Arduino视频教程

## Slide 2
亚博科技 Arduino视频教程
用Arduino 可以完成的互动作品有很多，最常见也最常用的就是声光展示了，前面一直都是在用LED 小灯在做实验，本实验就让大家的电路发出音乐，在本实验中我们采用的是无源蜂鸣器。无源蜂鸣器意思是需要加音频驱动信号才能使其发出声音，与有源蜂鸣器相对应。我们完成这个实验所需的元件除了Arduino 控制器和下载线还需要的硬件如下：
无源蜂鸣器*1
220Ω电阻*1
面包板*1
面包板跳线*1 扎

## Slide 3
亚博科技 Arduino视频教程
照右方的连接电路连接电路时要注意一点就是蜂鸣器有正负极之分，下面实物图可看到蜂鸣器有正负标记。

## Slide 4
亚博科技 Arduino视频教程
按照右图链接好电路后，就可以开始编写程序了，因为无源蜂鸣器需要加音频驱动信号才能使其发出声音，所以我们要先找好乐谱，再根据乐谱写好节拍和频率。

## Slide 5: 大家可以根据音符表对照来写节拍和频率

## Slide 6
亚博科技 Arduino视频教程
参考源程序如下：
int buzzer=8;//设置控制蜂鸣器的数字IO脚
int i = 0;//定义变量
void setup()
{
pinMode(buzzer,OUTPUT);//设置数字IO脚模式，OUTPUT为输出
}
int tune[]= //根据简谱列出各频率
{
NTC3, NTC3, NTCH1, NTC7, NTCH1, NTC3, NTC3,
NTC3, NTC5, NTC5, NTC6, NTC4,
NTC2, NTC2, NTC7, NTC6, NTC7, NTC2, NTC2,
NTC2, NTC5, NTC4, NTC4, NTC4, NTC5, NTC3,
NTC3, NTC3, NTCH1, NTC7, NTCH1, NTCH1, NTC3,
NTC3, NTC6, NTCH1, NTCH3, NTCH2, NTCH2,
NTCH1, NTCH1, NTCH1, NTC7, NTCH2,NTCH1, NTCH1, NTC7,NTC7,
NTC3, NTC3, NTCH1, NTC7, NTCH1, NTC3, NTC3, NTC3, NTC5, NTC5, NTC6, NTC4,
NTC2, NTC2, NTC7, NTC6, NTC7, NTC2, NTC2, NTC2, NTC5, NTC4, NTC4, NTC4, NTC5, NTC3,
};
float durt[]= //根据简谱列出各节拍
{

## Slide 7
0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 1.25, 0.5, 1,
0.5, 0.5, 1.25, 0.5, 0.5,
0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 1.25, 0.5, 0.75,
0.25, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 0.25, 0.25,
0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 0.75, 0.5, 0.5,
0.5, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 1.25,
0.5, 0.75, 0.5, 1, 0.5, 0.25, 0.25, 0.5, 0.5,
0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 1.25,0.5, 1,
0.5, 0.5, 1.25, 0.5, 0.5,
0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 1.25, 0.5, 0.75,
0.25, 0.5, 0.5, 1, 0.25, 0.25, 0.5,
0.25, 0.25, 0.5, 0.5,
};
/*唱歌相关*/
void PlayTest()
{
int length = sizeof(tune)/sizeof(tune[0]); //计算长度
for(int x=0; x < length;x++)
{
tone(speakerPin,tune[x]);

## Slide 8
delay(500*durt[x]); //这里用来根据节拍调节延时，500这个指数可以自己调整，在该音乐中，我发现用500比较合适。
noTone(speakerPin);
}
}
void setup()
{
pinMode(buzzer,OUTPUT);//设置数字IO脚模式，OUTPUT为输出
}
void loop()
{
PlayTest();
}

## Slide 9
亚博科技 Arduino视频教程
谢谢大家！